## Slide 1
——机电小学期项目结题汇报
智能小车？
汇报人：第三小组
荆尹浩宇 张佳悦 滕一铭

## Slide 2
1.车身设计与运动控制
2.图像处理与轨迹优化
3.避障算法与自主取放
目录

## Slide 3
一、车身设计与运动控制

## Slide 4
· 方正车身，运动灵活 · 增大层高，扩展视角
· 强悍支架，碰撞保护 · 中央布线，层次清晰

## Slide 5
· 平行支架设计，便于定位物体
· 双层双杆支撑，保障稳定取放

## Slide 6
将编码器测速值通过线性变换使得量纲与占空比相同，方便调参。
PID
采用按下按键时电机转动，松开按键停止的方式，保证运动精度。
Remote control

## Slide 7
运动控制基本逻辑
通过标志位的变化在循环内完成避障小段运动的控制，例如定角度旋转等等。
运动动作前后短暂停留稳定电机。
Avoidance
采用类似增量PID的算法，通过先后发送的横向偏差计算曲率半径及角速度，完成差速转向。
Alongside

## Slide 8
二、图像处理与轨迹优化

## Slide 9
灰度图像
二值化处理
畸变矫正
图像处理

## Slide 10
循迹算法流程图

## Slide 11
原始循迹算法
检测底部行，根据色块数判断视野中有几条线
一条线：寻线的中点
两条线：寻两线中心点，若有一线在视野中心附近，寻该线
三条线：寻中间线
四条线：寻前两条中心点和后两条中心点之中与视野中心偏差较小者

## Slide 12
循迹
若上次看到两条线，通过比对上次的偏移量与该线中心的偏差判断丢了哪条线
若上次看到一条线或没看到线，按上次的方向继续偏移
一条线
两两求中点，比较与上次偏移量的偏差，取在其附近者
若两者均与上次偏移量偏差较大，根据上次偏移方向判断正确的两条线
三条线
改进循迹算法
两条线
若上次看到两条线，寻两线中心点
若上次未看到两条线，根据上次偏移方向判断这两条线是否正确，不正确则继续按原方向偏移
没有线
若上次看到线，根据上次的偏移方向，反向偏移
若上次没看到线，且多次偏移后仍未看到，再次反向
四条线
分别求第一二、三四条线的中点，取与图像中心偏差较小者

## Slide 13
三、避障算法与自主取放

## Slide 14
attr = 0.5 * k_att * ((x - transover_x) * (x - transover_x) + (y - transover_y) * (y - transover_y));
repu = repu + 0.5 * k_rep * (1 / distance1 - 1 / Q_star) * (1 / distance1 - 1 / Q_star);
k_rep = 100000;
k_att = 0.000001;
Q_star = 200;
testR = 50;
人工势场法

## Slide 16
avoid_dir=0
改进简化算法
avoid_dir=1
avoid_dir=6
avoid_dir=4
avoid_dir=5
avoid_dir=3
avoid_dir=2

## Slide 17
算法内容简述
avoid_dir=1→avoid_dir=0
avoid_dir=1→avoid_dir=3
avoid_dir=1→avoid_dir=1
avoid_dir=3→avoid_dir=0
avoid_dir=3→avoid_dir=5
avoid_dir=3→avoid_dir=3
avoid_dir=5→avoid_dir=2
avoid_dir=5→avoid_dir=1
avoid_dir=5→avoid_dir=5

## Slide 18
传感器系统性跳变
通过滤波以及多次测量
取均值降低误差
小车的惯性作用
通过优化算法解决
增加避障算法的判断条件
障碍物外表的不规则性
难以提升硬件性能
通过特殊运动以及方向重置解决
超声测距效果如何？

## Slide 19
自主取物

## Slide 20
自主放物及模式转换
利用OpenMV已有函数识别圆心
二值化逐行处理灰度值识别圆心
mode=2→mode=6→mode=3
mode=3→mode=5

## Slide 21
合作分工
可实现性
完备性
· 机械结构设计要更加成熟
· 硬件模块的充分调研
· 集成前的充分测试
硬件设计
· 模块职能与通信协议的规划
· 程序任务的合理分配
· 算法设计的严谨性与完备性
软件设计

## Slide 22
· 总负责小车的运动控制、模块集成与调试、通讯
· 协助完成机械结构设计、避障算法设计
荆尹浩宇
· 总负责避障算法设计、自动取放物图像识别
· 协助完成循迹程序设计、通讯
张佳悦
· 主负责机械结构设计、循迹算法设计
· 协助完成自动取放物图像识别、模块集成调试
滕一铭

## Slide 23
感谢老师们的耐心指导与各位同学的帮助！
汇报人：第三小组
荆尹浩宇 张佳悦 滕一铭